## Slide 1: Основы пневмоавтоматики
1
Практика 2025

## Slide 2: Физика в пневмосистемах 01

## Slide 3: Что такое пневматика?
Пнематика – наука, изучающая равновесие и движение газов, а также устройство и принципы работы машин и механизмов использующие разность давления газа для своей работы
Пневматика очень близка к гидравлике, основное отличие в использовании рабочего тела (в гидравлике - жидкость)

## Slide 4: Физические основы. Давление
Базовыми единицами являются давление и расход
Давление – не зависит от формы объема, занимаемого воздухом. Обозначается буквой P (pressure) и измеряется в Паскалях (Па), также иногда записывают в Барах.
1 бар = 1 атмосфера = 100000 Па = 10^5 Па

## Slide 5: Физические основы. Давление
1 Паскаль давления - это сила в 1Н которая действует перпендикулярно к поверхности площадью 1м^2
Давление бывает 3 типов:
Атмосферное – это давление на поверхности Земли
Избыточное – это давление выше атмосферного
Вакуумметрическое – это давление ниже атмосферного
Давление = усилие/площадь поперечного сечения.

## Slide 6: Физические основы. Расход
Расход – величина, определяемая отношением массы (массовый расход) или объема (объемный расход, перемещаемого через сечение трубопровода к промежутку времени, за которое это перемещение происходит.
То есть: сколько воздуха прошло через сечение трубы в единицу времени
Обозначается буквой Q, считается в m^3/с или л/мин

## Slide 7: Основные физические свойства газов
Сжимаемость - газы изменяют объем под действием давления
Температурное расширение - газы изменяют объем при изменении температуры
Вязкость - свойство противодействовать сопротивление сдвигу (скольжению)

## Slide 8: Компоненты пневмосистем 02

## Slide 9: Зачем нужны пневмосистемы?
Перемещать объекты
Создавать усилие
Автоматизировать процессы
Воздух как технологический инструмент

## Slide 10
Из чего состоит пневмосистема?
Нельзя просто взять воздух из атмосферы и сделать так, чтоб он делал полезную работу
Для этого нужно много устройств, каждое из которых выполняет свою задачу

## Slide 11: Компоненты пневмосистем
Энергообеспечивающая подсистема
Исполнительная подсистема
Компрессор
Фильтр очистки воздуха
Влагооиделитель
Охладитель/Теплообменник
Ресивер/Пневмоаккумулятор
Пневмоцилиндр
Распределитель
Обратный клапан
Пневмомотор
Захватное устройство

## Slide 12: Компрессор

## Slide 13: Поршневой компрессор
Кривошипно-шатунный
механизм
Рабочая камера
Клапаны
Поршень
Корпус
Вал
Работа поршня в цилиндре приводится в действие шатунным механизмом
В зависимости от положения поршня рабочая камера последовательно изменяет свой внутренний объем
Утечка рабочей среды в обратном направлении предотвращается односторонними клапанами
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=qLsU43It7fY

## Slide 14: Мембранный компрессор
Кривошипно-шатунный
механизм
Рабочая камера
Клапаны
Поршень
Корпус
Вал
Конструкция мембранного аппарата содержит эластичную мембрану, которая выполняет роль поршня
Изгибаясь, мембрана увеличивает или уменьшает объем рабочей камеры, в которой происходит процесс сжатия воздуха
При этом, рабочая среда в процессе сжатия контактирует только с камерой и мембраной, поэтому на выходе сжатый воздух не содержит масел и влаги
Приводная жидкость
Мембрана
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GzB3utv8hfQ

## Slide 15: Винтовой компрессор
Входной патрубок
Ведущий винт
Корпус
Ведомый винт
Конструкция таких компрессоров включает один и более винтов, которые обеспечивают нагнетание воздуха
Объем газа, отсечённый винтами и корпусом
Выходной патрубок
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=zd-oOrdHGV0

## Slide 16: Пластинчатый компрессор
Направление вращения
Пластины
Ротор
Пазы под пластины
Корпус
Вал
Перемещение рабочей среды в корпусе происходит за счет вращения ротора с подвижными пластинами, причем ось ротора не совпадает с осью корпуса
Во время работы ротора центробежная сила отбрасывает пластины от центра и прижимает их к корпусу
Так в компрессоре создаются подвижные рабочие отсеки, ограниченные корпусом ротора и соседними пластинами, в которых происходит сжатие воздуха
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=i8p0QP3dh0A

## Slide 17: Осевой компрессор
Выпрямляющий аппарат
Лопатки ротора
Входной патрубок
Корпус
(статор)
Ротор
Внутри корпуса компрессора на валу установлен ротор. При включении агрегата, поступающий воздух начинает движение в осевом направлении, проходит через ряд лопаток и закручивается
Далее газ попадает в зону, где расположены ряды направляющих лопаток, которые выравнивают направление движение газа и выводят его через направляющие аппараты
Выходной патрубок
Направляющий аппарат
Лопатки статора
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=y3JE41gpeZ4

## Slide 18: Осевой компрессор
Колесо
Направление вращения
Корпус
Вал
Внутри компрессора находится колесо, установленное на валу.
После начала движения колеса лопатки перемещают газ от оси в радиальных направлениях. Рабочей среде передается кинетическая энергия, которая частично преобразуется в потенциальную энергию давления
Выходной патрубок
Выходной патрубок
Лопатки

## Slide 19: Устройства очистки
Для очистки воздуха от механических включений применяют фильтры. Материалы – бумага, фетр, поролон, целлюлозная вата, пористая керамика
Для отчистки от масла используют маслоотделители или коалесцентные фильтры
Для очистки от капельной влаги используются фильтры-влагоотделители

## Slide 20: Ресивер/Пневмоаккумулятор
Ресивер – это емкость, которая наполнена сжатым воздухом
С их помощью уменьшается пульсация в магистрали при одновременном подключении нескольких устройств

## Slide 21: Вариант схемы подготовки воздуха

## Slide 22: Вариант схемы подготовки воздуха
Фильтр
Компрессор
Охладитель
Влагоотделитель
Ресивер
Редукционный
клапан
Нагреватель
Осушитель
Влагоотделитель
автоматический
Потребитель №1
Потребитель №2
Потребитель №3

## Slide 23: Пневмоцилиндры
Предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение
Цилиндр одностороннего действия
Цилиндр двустороннего действия
Цилиндр двустороннего действия
с проходным штоком
Цилиндр двустороннего действия с
простым нерегулир. демпфированием
Цилиндр двустороннего действия с
простым регулир. демпфированием
Цилиндр двустороннего действия с
простым двусторонним
регулир. демпфированием
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=cNTpfWVuqlI

## Slide 24: Распределитель
Предназначены для управления потоками подводимого воздуха путем соединения внутренних каналов распределителя с входными и выходными присоединительными отверстиями
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=RRbrgX9kJQk

## Slide 25: Распределитель
Распределители различаются:
по числу присоединенных линий: 2-линейные. 3-линейные, 4-линейные и тд.:
по числу позиций переключения: 2-позиционные, 3-позиционные и тд.
по способу приведения в движение: с мускульным управлением, с механическим управлением, с пневматическим управлением, с электрическим управлением:
по способу возврата в исходное положение: с пружинным возвратом, с возвратом при помощи давления.

## Slide 26: Распределитель

## Slide 27: Распределитель

## Slide 28: Дроссель
Дроссель дозирует поток в обоих направлениях течения, тем самым управляет расходом воздуха через сечение трубы. Аналог в электрических цепях - резистор
Видео (на примере гидравлики): https://www.youtube.com/watch?v=1c4z92ifZuY

## Slide 29: Захват
Устройство для фиксации и перемещения заготовки, детали и тд.

## Slide 30: Захват
Устройство для фиксации и перемещения заготовки, детали и тд.

## Slide 31: Обратный клапан
Обратный клапан обеспечивает прохождение воздуха только в одном направлении. Если параллельно с дросселем включить обратный клапан, тогда в одном из направлений будет ограничиваться расход воздуха, а в противоположном направлении расход будет максимальным.
Конус
Шарик
Тарелка
Видео (на примере гидравлики): https://www.youtube.com/watch?v=hy7U40qJSgw

## Slide 32: Практика

## Slide 33: Задание 1
Управление литейным ковшом осуществляется с помощью цилиндра двухстороннего действия
При нажатии пневмокнопки шток цилиндра выдвигается, а при её отпускании возвращается в исходное положение

## Slide 34: Задание 2
Поворотная секция конвейера перемещается штоком цилиндра двойного действия. Управление прямым и обратным ходом штока осуществляется отдельными кнопками
Шток цилиндра должен оставаться в положении, определяемом последним сигналом, до тех пор, пока не будет подан противоположный сигнал

## Slide 35: Задание 3
Управление прессом осуществляется с помощью цилиндра двухстороннего действия
После нажатия пневмокнопки шток цилиндра выдвигается, обратный ход происходит сразу после достижения штоком конечного положения

## Slide 36: Задание 4
Перфорация ленты осуществляется с помощью цилиндра двухстороннего действия. Выдвижение штока возможно после нажатия пневмокнопки, обратный ход происходит после достижения штоком конечного положения
Дополнительные условия:
Скорость прямого хода должна быть очень высокой, а скорость обратного хода – низкой и регулируемой

## Slide 37: Задание 5
Пакеты перемещаются из вертикального магазина с помощью пневмоцилиндра
Выдвижение штока возможно после нажатия одной из двух кнопок
Обратный ход происходит после достижения штоком конечного положения

## Slide 38: Задание 6
Детали перемещаются с платформы на транспортный конвейер посредством цилиндра двухстороннего действия
Команда на выдвижение штока даётся ручной кнопкой. Возврат штока происходит после достижения им конечного положения
Дополнительные условия:
Выдвижение штока возможно лишь тогда, когда он находится в исходном положении.

## Slide 39: Задание 7
Поступающие заготовки распределяются между четырьмя конвейерами с помощью подвижной секции
Секция перемещается с помощью цилиндра-позиционера
Перемещение этой секции в требуемую позицию происходит после нажатия соответствующей кнопки и должно быть возможно в любой последовательности

## Slide 40: Задание 8
Т.е. для получения сигнала на включение пресса нужно нажать две кнопки в течении 0,5 секунды
Шток цилиндра должен немедленно отводиться при отпускании одной или обеих кнопок.
Запрессовка стальных штифтов производится цилиндром двухстороннего действия
Чтобы обеспечить требования безопасности, следует при управлении прессом задействовать обе руки.

## Slide 41: Задание 9
Для тиснения логарифмических линеек используется цилиндр двухстороннего действия
Шток цилиндра может быть выдвинут при нажатии кнопки
Обратный ход штока производится автоматически после достижения штоком крайнего выдвинутого положения и при достижения в полости цилиндра заданного давления

## Slide 42: Задание 10
Зажим заготовки осуществляется при нажатии одной из двух кнопок. Третья кнопка управляет разжимом
Дополнительные условия:
а) зажим возможен только при наличии заготовки
б) разжим должен быть заблокирован при сверлении детали.
После зажима заготовки выдвигается шток цилиндра подачи сверлильного механизма
После завершения операции сверления шток цилиндра подачи втягивается

## Slide 43: Задание 11
Для гибки металлических пластин используется гибочное устройство
После нажатии кнопки «Пуск», шток цилиндра А зажимает заготовку и удерживает её, шток цилиндра В изгибает её и возвращается в исходное положение, а шток цилиндра С завершает операцию гибки
После возвращения штока цилиндра С в исходное положение, шток цилиндра А втягивается и освобождает готовую деталь. Готовая деталь извлекается из устройства вручную.

## Slide 44: Задание 1 решение

## Slide 45: Задание 2 решение

## Slide 46: Задание 3 решение
Дроссель 1
Дроссель 2

## Slide 47: Задание 4 решение
Дроссель 1
Дроссель 2

## Slide 48: Задание 5 решение

## Slide 49: Задание 6 решение

## Slide 50: Задание 7 решение

## Slide 51: Задание 8 решение

## Slide 52: Задание 9 решение

## Slide 53: Задание 10 решение

## Slide 54: Задание 11 решение